## Slide 1: KocesICPos 운영 매뉴얼

## Slide 2
01. IC 카드리더기
02. KocesICPos 설치
03. KocesICPos 환경설정

## Slide 3
1. IC카드리더기
제품명 | 기능 | PORT
KRE-P100 | 외장형 IC 카드리더기(IC, MSR) | Serial Type, USB Type
1.1. KRE-P100(외장형IC카드리더기)

## Slide 4
1. IC카드리더기
1.2. KDP-P300(멀티패드)
제품명 | 기능 | PORT
KDP-P300 | 멀티패드(IC, MSR, 서명패드) | 기본 Serial Type (USB Type CABLE 옵션)

## Slide 5
1. IC카드리더기
1.3. TTM-M201S-KC(전동카드리더기)
제품명 | 기능 | PORT
TTM-M201S-KC | 전동IC카드리더기(IC, MSR), 키오스크 내장형 | Serial Type

## Slide 6
1. KocesICPos 설치파일 실행
2. 다음 버튼 클릭
3. 설치시작 버튼 클릭
2. KocesICPos 설치
2.1. KocesICPos 설치
4. 설치 진행 중
5. 설치 완료
※ 설치폴더 변경금지
※ 기존 버전 실행 시 종료 후 설치 ※ WINDOWS7 이상 관리자 권한으로 설치

## Slide 7
KocesICPos.exe 실행
2. 프로그램 초기 화면
“환경설정” 버튼 클릭
3. 환경설정 비밀번호
“3415” 입력
3. KocesICPos 환경설정
3.1. KocesICPos 초기설정
※ 초기 카드리더기 포트 설정이
되어있지 않으므로 초기화 실패
메시지가 나타날 수 있음

## Slide 8
3.2. 접속서버확인
※ 프로그램 설치 시 입력되어 있음
IP : 211.192.167.38
PORT : 10081
※ 동일 할 시 수정 금지
로컬포트 : 프로그램 데이터 연동을 위한 포트로 내부 포트충돌로 인한 거래내역 수신을 받지 못할 경우 사용
※ 일반적인 경우 기본값 사용 권장
3. KocesICPos 환경설정
3.2. 접속서버 확인

## Slide 9
3.3. 외장형IC카드리더기 설정
기종 : KRE-P100, TTM-M201S-KC
IC카드리더기+별도 서명패드 사용 시 설정
카드리더기, 서명패드 포트 설정
3. KocesICPos 환경설정
3.3. 포트설정(외장형IC리더기)

## Slide 10
3.4. 멀티패드 설정
기종 : KDP-P300
IC리더기+서명패드 기능이 있는 멀티패드 사용 시 설정
카드리더기 포트 설정, 멀티패드설정을 “사용” 으로 설정
멀티패드 사용 시 포트설정의 서명패드 포트는 설정하지 않음
3. KocesICPos 환경설정
3.4. 멀티패드설정

## Slide 11
3.5. 키오스크 설정
IC리더기+키오스크 터치서명 사용 시 설정
카드리더기 포트 설정, 터치서명설정을 “사용”으로 설정
터치서명 사용 시 서명패드 포트는 설정 하지 않음
3. KocesICPos 환경설정
3.5. 터치서명설정(키오스크)

## Slide 12
3.6. 듀얼모니터 터치 설정
IC리더기+듀얼모니터 터치서명 사용 시 설정
카드리더기 포트 설정, 터치서명설정을 “사용”으로 설정, 듀얼모니터 “사용”으로 설정
터치서명 사용 시 서명패드 포트는 설정하지 않음
3. KocesICPos 환경설정
3.6. 터치서명설정(듀얼모니터 터치서명)

## Slide 13
3.7. 터치서명창 해상도 설정
터치서명사용시(키오스크, 듀얼터치모니터) 터치서명팝업창의 해상도를 조정가능
듀얼모니터 사용시에는 터치화면이 정중앙에 표시되지 않으므로 전체 해상도 설정 권장
3. KocesICPos 환경설정
3.7. 터치서명설정(터치서명창 해상도 설정)

## Slide 14
3.8. 팝업대기시간
팝업대기시간 : IC 요청 팝업, 터치서명 팝업 대기시간 설정 (초)
최소 10초, 최대 99초 설정 가능
3. KocesICPos 환경설정
3.8. 기타설정(팝업대기시간)

## Slide 15
3.9. 서명전송시간
서명전송시간 : 서명완료 후 자동 전송 시간 (초)
3. KocesICPos 환경설정
3.9. 기타설정(서명전송시간)

## Slide 16
3.10. 무서명 결제(NO-CVM)
무서명결제 설정 (기본 5만원)
0원 설정 시 무서명 결제 미사용
5만원 이상 설정 불가
3. KocesICPos 환경설정
3.10. 기타설정(무서명 결제)

## Slide 17
3.11. 키 갱신
카드리더기 키 갱신 기능
접속서버 변경/카드리더기 설정 후 키 갱신
3. KocesICPos 환경설정
3.11. 키 갱신

## Slide 18
3.12. 카드리더기 업그레이드
포트설정에 카드리더기 포트에 설정된 IC카드리더기의 펌웨어 업그레이드 기능
진행 중 진행상태 표시 됨
3. KocesICPos 환경설정
3.12. 카드리더기 업그레이드

## Slide 19
3.13. VAN 등록 다운로드
POS설정의 TID 버튼 클릭
설치할 가맹점의 TID, 버전(SW버전), 시리얼, 사업자번호를 넣고 “등록 다운로드” 버튼 클릭
실 가맹점 등록다운로드 정보는 당사 KCS 사이트에서 확인 가능
※ 등록다운로드 완료 후 다시 환경설정 시 TID 외 다운로드 정보는 보이지 않음
3. KocesICPos 환경설정
3.13. 등록다운로드

## Slide 20
1. 등록 다운로드 완료 메시지
2. 키 갱신 완료 메시지
3. 설정완료 화면
3. KocesICPos 환경설정
3.14. 팝업메시지
※ 메인화면의 거래 기능 사용 금지
거래 시 거래내역 정보 등을 수신 할 수 없음

## Slide 21
※ 해당 자료는 POS 프로그램 연동 개발 완료 시 매뉴얼 제작에
참고 하여 주시기 바랍니다.
※ 개발 및 TEST 관련 자료, 정보(TEST IP, 등록다운로드 정보 등)는
외부에 유출 되지 않도록 주의 하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.